## Slide 1: PR-200 업데이트 방법
PAYHERE 향
2025 . 10 . 15

## Slide 2: Firmware Update
PrinterTestV5.2C.exe 실행
Printer USB Cable 혹은 Serial Cable 연결
2) 용지 삽입
3) S/W 실행 후 Port USB Check
(COMPORT 연결시 Port COM Check)
(COMPORT 연결시 속도 확인 및 RTS->NONE 으로 변경)
4) Firmware Update 클릭
5) PR200-V2.10NR-Update_20250925.bin 클릭
6) 완료(약 20~30초) 후 “삐＂소리남
(COMPORT 으로 진행시 약 4~5분 소요)
7) Selftest 클릭 -> 첫장 나오고 약 10초 후 둘째장
출력
8) 출력물 첫번째장 4번째 줄 “ 2025/09/25” 확인